Додаток 6

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СЦЕНАРІЮ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОФІЛЬМУ

Навчальна дисципліна:Трактори і автомобілі.

Спеціальність: 208 “Агроінженерія”.

Назва:Автомобільнігенераторизмінного струму.

Тривалість навчального  відеофільму: 15 хв.

Навчальний заклад:Борщівський агротехнічний коледж

Автори:Деснега Віктор Іванович, Дехтяр Микола Володимирович.

Анотація.У наочній формі розкрито будову і роботу автомобільних генераторів змінного струму. Фільм створено для використання на заняттях та підчас самостійної роботи студентів.

| № кадру | Назва (зображення кадру) | Слова диктора, озвучення | Час, с | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титри назви навчального відеофільму | Лунає мелодія | 15 с |  |
| 2 | Зображення автомобіля | Автомобіль незалежно від свого класу і призначення повинен мати два джерела електричної енергії: генератор і акумуляторну батарею | 20 с |  |
| 3 | Зображення генератора | Генератор приводиться в дію двигуном автомобіля і вироб-ляє струм, перетворюючи ме-ханічну енергію в електричну. Разом з регулятором напруги він називається генераторною установкою | 25 с |  |
| 4 | Зображення акумуляторної батареї | Акумуляторна батарея працює за іншим принципом. У ній хімічна енергія, накопичена в процесі зарядження від зовнішнього джерела постій-ного струму, перетворюються в електричну | 35 с |  |
| І т. ін. |  |  |  |  |